Problème

Objectif : Calculer une distance réelle à partir d'une carte à l'échelle de 1/25 000.

1 – Tu remarques que des lignes bleues partagent la carte ci-dessus en carrés.

Combien mesure le côté de ces carrés ? →

À quelle distance réelle cela correspond-il ? →

Combien mesure la diagonale de cette carte (au cm près) ? →

Quelle est la longueur réelle de cette diagonale ?→

Quelle distance sépare sur la carte les cotes 98 et 131 ? →

Quelle est la longueur réelle du chemin qui relie ces deux endroits ? →

2 – Voici un extrait du plan cadastral de ma ville à l'échelle de 1 / 500. Il montre 3 propriétés numérotées 45, 46 et 47. Les constructions apparaissent en orange.

Peux-tu calculer la longueur réelle de la limite commune aux propriétés 45 et 46 ? →

Quelle est la longueur réelle de la construction	du n° 47 ? →

Pour calculer les longueurs réelles, par combien as-tu multiplié les longueurs mesurées sur le plan ? →

Corrigé

1 – Tu remarques que des lignes bleues partagent la carte ci-dessus en carrés.

Combien mesure le côté de ces carrés ? → 4 cm

À quelle distance réelle cela correspond-il ? → 4 cm X 25 000 = 100 000 cm ou 1 km

Combien mesure la diagonale de cette carte (au cm près) ? → 12 cm

Quelle est la longueur réelle de cette diagonale ?

→ 12 cm X 25 000 = 300 000 cm ou 3 km

Quelle distance sépare sur la carte les cotes 98 et 131 ? → 3, 2 cm

Quelle est la longueur réelle du chemin qui relie ces deux endroits ?

→ 3, 2 cm X 25 000 = 80 000 cm ou 800 m

2 – Voici un extrait du plan cadastral de ma ville à l'échelle de 1 / 500. Il montre 3 propriétés numérotées 45, 46 et 47. Les constructions apparaissent en orange.

Peux-tu calculer la longueur réelle de la limite commune aux propriétés 45 et 46 ?

→ 24 m (4, 8 cm X 500 = 2 400 cm ou 24 m)

Quelle est la longueur réelle de la construction	du n° 47 ?

→ 9, 50 m (1, 9 cm X 500 = 950 cm ou 9, 50 m)

Pour calculer les longueurs réelles, par combien as-tu multiplié les longueurs mesurées sur le plan ?

→ Je les ai multipliées par 500 (puisque l'échelle de ce plan est 1 / 500).

# Text boxes

Rappels :

- Une carte (routière, de randonnée, etc.) représente en plus petit une partie plus ou moins étendue de la surface de la Terre.

- L'échelle d'une carte est indiquée par une fraction : par exemple 1/25 000. Cette échelle signifie que les distances réelles sont 25 000 fois plus longues que les distances sur la carte.

- Pour calculer la distance réelle entre deux endroits, il faut donc mesurer d'abord la distance qui sépare ces deux endroits sur la carte puis la multiplier par 25 000.
Exemple :  Je constate qu'il y a 3, 5 cm entre les cotes 97 et 147 de la carte ci-contre (en rouge).

Pour savoir quelle distance réelle sépare ces deux points, je dois multiplier cette distance par 25 000.
3, 5 (cm) X 25 000 = 87 500 (cm) c'est à dire 875 m.

Rue des Bruyères

Espace Vert

Rue des Bruyères

Espace Vert